Julia Kovalchuk. Технический Райдер. 09.09.13

Принимающая сторона обязуется предоставить: Персонал

= Одного (1) квалифицированного системного инженера по PA-комплексу.

= Одного (1) техника сцены.

= Весь персонал должен быть трезвым, грамотным, отдохнувшим и

доступным в любое время для технической команды Julia Kovalchuk .

= Весь персонал должен выполнять инструкции технической команды Julia

Kovalchuk.

= В случае необходимости нужно иметь возможность обеспечить доступ

технической команды Julia Kovalchuk к контроллерам системы

(ключи/пароли/ устройства управления).

= Весь звуковой комплекс должен быть установлен и настроен минимум за

15 минут до саундчека Julia Kovalchuk.

= В случае если звукоусилительный комплекс не готов к сайндчеку Julia

Kovalchuk, время саундчека в таком случае будет увеличено на

фактическое время настройки PA и мониторной системы; стоимость работ

по настройке звукоусилительного комплекса (согласно международным

стандартам) будет вычтена из расходной (зарплатной) части гонорара

компании предоставляющей звуковое оборудование и персонал.

Звукоусиление (P.A.)

= Современный профессиональный звукоусилительный комплекс в целом

должен обеспечивать звуковое давление 110 dB(A) на каждом зрительском

месте в диапазоне частот 40Гц - 16кГц без слышимых искажений.

= Вся необходимая коммутация по сигналу и электроснабжению.

= Пультовая и PA-система должны быть запитаны от одной фазы одного

источника.

= Техническая команда Julia Kovalchuk не несет ответственность за

повреждение звукоусилительного комплекса в следствие невыполнения

данного райдера в части требований к уровню звукового давления.

Julia Kovalchuk. Технический Райдер. 09.09.13

Пультовая (F.O.H.)

= Один (1) цифровой пульт Midas M-32 или Behringer X-32 или Yamaha

M7CL или Yamaha CL серий, с доступными в эксклюзивное использование

шестью (6) аналоговыми XLR входами и (2) двумя XLR выходами.

= Настроенная точка доступ (WiFi router) для дистанционного управления

пультом.

= Вся необходимая коммутация, освещение пульта.

= Ровная поверхность возле пульта для расположения оборудования и

ноутбука.

= Четыре (4) сетевые розетки около пульта.

= Один (1) кабель стерео-мини-джек для музукального сопровождения.

Мониторинг

= Четыре (4) одинаковых сценических монитора (500Вт, 15”+1.25”)

организованных в одну (1) линию. Предпочтительно EAW Microwedge; LAcoustics

P, XT.

= Мы привозим с собой систему персонального мониторинга Julia Kovalchuk.

Сцена

= Ровная, без щелей и зазубрин,твердая, не скользкая, свободная от

проводов и иных предметов площадка размером не менее чем 4 Х 3 м.

= Сцена должна быть свободна от беклайна и любого другого оборудования

во время саундчека и выступления Julia Kovalchuk.

= Один (1) профессиональный вентилятор для дым машины. Располагается

между мониторами первой линии, поток воздуха направляется в сторону

лица артистки.

= Один (1) высокий барный стул с подставкой для ног.

= Одна (1) прямая микрофонная стойка с держателем для радио-

микрофона.

Замена любой позиции райдера должна быть согласована со

звукорежиссером Julia Kovalchuk.

Пожалуйста, позвоните по телефону +7-903-553-24-41 для обсуждения

деталей по каждой площадке.__